湖北省白蚁防治施工技术规程

为保护国家财产和人民生命安全，加强白蚁防治的管理，确保施工质量和安全，根据国家的有关规定和要求，特制定本规程。

第一条：白蚁防治属特种作业。凡在湖北省行政区域内从事此作业，应执行此规程。

第二条：从事白蚁防治人员必须经过专业培训，持证上岗。具备以下专业知识的技能：

1、掌握白蚁的基本特征，了解白蚁生物学、生态学和分类学的基本知识；

2、具有房屋建筑识图、了解房屋结构等基础知识；

3、能根据白蚁防治工程，制定施工方案，编制工程预算，签订工程合同，并能处理施工中的一般技术问题；

4、了解药物的一般知识，掌握常用防治白蚁药物性能、配比、使用方法及安全保护等基本专业知识；

5、了解常用的防治工具，器械性能，能正确地使用工具、器械，掌握其维修及保养方法。

第三条：白蚁危害检查

蚁害检查是防治的基础，必须认真细致。通过看、查、访认定白蚁种属，判定蚁害途径，确定危害范围和危害程序。

1、房屋的蚁患检查：

对房屋蚁患应由下至上，由底层往上查木门窗、木地板、装饰部分等，砖木结构须查木梁、托梁等屋面承重部位，正梁与墙交接部位；再由里至外查周围建筑物和环境，如树木、草皮、花池、堆放杂物、水电杆等白蚁危害外露迹象。

2、堤坝的蚁患检查：

土堤蚁患查迎水、背水面草皮、杂物等白蚁危害物，沿江（砼）防水墙蚁患查伸缩缝、闸门缝等白蚁危害排泄物等外露迹象。

3、园林的蚁患检查：

园林蚁患查亭台、楼阁、树木、苗圃盆景、草皮树根等白蚁危害的外露迹象。

4、木船的蚁患检查：

木船蚁患查船体各木构件部位，如拐子、托楞、千斤等白蚁危害外露迹象。

5、木桥的蚁患检查：

木桥蚁患查桥梁各木构件部位，重点须查桥正梁的承重部位等白蚁危害外露迹象。

第四条：防治白蚁施工

防治白蚁使用的药物，必须是国家专业部门批准许可生产的，并具有专业验收证明的合格产品。

1、散白蚁灭治施工：

散白蚁群体小而栖居分散，不筑大型巢居。（1）直接药杀法：施药时应掌握在白蚁活动季节，分群前后为宜，施药点在分群孔与严重蚁患处，施药方法，装药粉以胶球容量三分之一为宜，用起子拨开危害处，喷器应开喷或朝上，轻挤胶球使药粉畅通，呈烟雾装。（2）钻孔投饵法：在散白蚁危害处，钻孔施药。

2、家白蚁灭治施工：

（1）家白蚁灭治施药，可采用散白蚁灭治施药办法。（2）挖家白蚁巢：判断白蚁巢位，须掌握建筑物与蚁巢的关系，白蚁的生存离不开水源与食料，建筑物中凡是供、排水设施，有积、渗、漏的地方，其附近有木质空隙内，是白蚁活动繁殖营巢处；确定巢位，是根据白蚁的危害物、排泄物、分群孔、通气孔等白蚁危害外露迹象或用同位素I（3）示踪找巢，在白蚁活动常规区，设置诱集箱，投放诱饵，待白蚁取食集中后，投放I（3）使白蚁沾染，过1小时后第一次探测，示踪白蚁巢位；无论采用哪种方式挖巢，挖后必须施药， 以免补充型繁殖蚁继续繁殖生存。

3、土栖白蚁灭治施工：

危害堤坝，栖居于土壤内，称为土栖白蚁。（1）每年4-5月土栖分群季节，利用白蚁趋光性，进行灯光诱杀，消灭长翅繁殖蚁。（2）毒土预防堤坝表层，堤坝心墙毒化处理，在堤坝两端山坡毒土处理，可阻止白蚁蔓延危害堤坝。（3）对土栖灭治施药，因土壤湿度较大，施药灭杀效果较差，一般不采用这种方法。（4）土栖白蚁挖巢位，根据土栖危害物、候飞室、蚁路等外露迹象判断巢位，采用开沟——清路——追主干道——挖巢；用钢钎探找巢，在堤坝土栖能筑巢可疑范围内，人工锥探找巢，土栖挖巢耗纲能力，要综合考虑，严防汛朝在堤坝探巢。

4、园林白蚁灭治施药：

园林、苗圃白蚁灭治施药，用药水涂刷树木表皮灭杀白蚁；对园林、苗圃白蚁危害，一般采用诱杀办法，用药粉与干土拌合，埋地危害物周边300cm下的土壤里，上面用土覆盖，诱杀灭治白蚁。

5、综合防治白蚁施药：

综合防治施药，即对白蚁危害物先施药粉，过2-3天后，使白蚁中毒传递，再施药剂预防白蚁。

第五条白蚁防治施工现场安全防护

1、白蚁防治施工现场范围应划定警示界线，在明显处应设立警戒标牌，防止人、畜入内触摸药械，以免发生意外事故。并向蚁害户发放安全须知；

2、室内施工应告知患户，收检好饭菜、食物、餐具、圈养好家禽、牲畜、看护好小孩；

3、综合防治白蚁施工，须在无雨天进行，防止药剂残液流失；

4、防治白蚁药剂 、器械在装运前均要检查，防止容器内药物泄露，严禁乱丢乱放；施工需延至次日，应对药械选择安全场地妥善存放；

5、防治白蚁施药时必须配戴口罩、手套、严禁穿高跟鞋、拖鞋作业；

6、对屋架、房檐、平顶等高处施工时，使用架梯要系好安全绳；上平顶两脚要分别踩在两根主筋上，移动脚步，要先敲击四周是否承重；在地洞、地下室较封闭处，先要开洞或打开通气孔窗，让霉臭空气散发，再用电筒照明察看有无毒虫、朝天钉、脱皮电线等障碍物；

7、使用电动器械施工时，发现异常情况，应立即停机检修，严禁超负荷作业；

8、高空作业、危险区作业，埋地电缆、食品、医药、保健品生产等特殊作业场地，防治白蚁施工，事前应做好安全防护；

9、对易燃、易爆、剧毒和放射性物质等特殊部位的白蚁防治，必须要在专业人员的陪同和指导下进地施工，以免发生意外；

10、施工完后对药械清洗，严禁在水井、池塘、湖泊等水源附近洗刷，药物残渣须集中深埋处理。

第七条新建房屋预防施工按国家建设部的技术操作规程实施。

第八条：本规程由湖北省建设厅授权省白蚁防治技术咨询服务中心解释。

第九条本规程自发布之日起施行。

1998年6月8日